产床技术参数

申购科室：产房

设备名称：产床2套

一、每套设备需满足下列配置需求：

1、电动产病床床体                    1张

2、床垫                              1张

3、托腿架                            1付

4、拉手杆                            1付

5、控制面板/手持式控制器             1套

6、输液架                            1只

7、不锈钢污物盆                      1只

8、其他不可或缺的配置

二、设备技术参数要求（打☆参数为核心参数）
☆1.适应范围：适用于仰卧位、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式

2.操作简单，可顺利地完成从病床到分娩台的自动转变过程

3.外型尺寸：长度≥1800mm，宽度≥800mm

4.最大承重：≥200kg

5.调节范围：升降高度710mm-850mm，背部下降≥8°，背部上升≥50°，腿板上折≥40°，腿板外折≥45°，护栏升降≥370mm

三、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌